## Slide 1
5C及8D写法

## Slide 2: 内容
5C的结构、写法与自检详解
8D的结构、写法与自检详解

## Slide 3: 5C的结构
5C报告是DELL为质量问题解决而提出来的，即五个C打头的英文字母的缩写：描述(characterize)；围堵措施(contain)；原因(Cause)；纠正措施(corrective action)；验证检查(closure)。相比于8D报告简单了些，但是基本思想相同为了书写更优良的5C报告，需要遵守“5C”准则：
C1：Correct（准确）：每个组成部分的描述准确，不会引起误解；
C2：Clear（清晰）：每个组成部分的描述清晰，易于理解；
C3：Concise（简洁）：只包含必不可少的信息，不包括任何多余的内容；
C4：Complete（完整）：包含复现该缺陷的完整步骤和其他本质信息；
C5：Consistent（一致）：按照一致的格式书写全部缺陷报告

## Slide 4: 5C的结构
5C

## Slide 5: C1/D1~D2.问题描述
是什么出现了问题？它本来应该是什么？
参照标准WI，程序文件，量测法，IPC610
精确到日期，批号，和board location
如果可以﹐最好附上样本
可以同时写上内部和外部的描述内容
语言要精炼
分析现有数据
建立操作性的定义
5W2H
建立问题的外延

## Slide 6: C1/D1~D2重点确认
产品发现缺陷的部位
缺陷在制程中的哪个环节发生
缺陷发生的频率
缺陷发生的时间
我们还有其他相关问题存在吗？
此问题以前发生的时间
描述中是否有足够信息提供而被下一个人接受

## Slide 7: C2/D4 立即防堵对策
如何检验应急措施计划的有效性？
有无其他的方法更加成本有效？
为什么选择这个应急方法？
职责有被清楚理解吗？TWI？（临时作业规范）
何时继续全面落实应急措施？
执行这个应急措施将怎样影响到其他的操作/环节？
不同的班次/线体需要不同的应急措施吗？
在这个应急措施的基础上，不良品会有机会出货吗？

## Slide 8: C3/D3 根本原因分析
我们的数据准确吗？
什么的变化导致了这个问题的产生？
我们找到了根源吗？
我们是否考虑到所有可能的因素和变量？
我们阐明了问题的频率没？
我们阐明了问题的趋势没？
是否有可能这个问题会发生在其他部分或线体，还是不会？
你能使得这个问题真正分析清楚，能使其解决，发生，再解决吗？
根源是否包括到这个问题所有可能的发生状况？

## Slide 9: C4/D5 改善对策
我们可以执行哪种CA？
我们可以做到更具预防性吗？
我们怎么样来确认这个CA的有效性？
这个问题可能还会在哪里存在？
这个CA成本有效吗？
执行这个需要多久？
我们怎么来逐步停止（结束）这个应急计划？
我们的客户会认可这个CA吗？
我们执行了这个CA后﹐这个问题还会发生吗？

## Slide 10: C4/D7 预防对策
我们确定这个CA在内部可以永远消除这个问题吗？
那在其他班次内呢？其他线体内呢? 其他厂区呢？
供应商呢？
我们有更新所有必需的文件吗？
FMEAs、培训计划、课程等有必要吗？

## Slide 11: C5/D6 对策效果的确认
确保你所收集的数据可以精确的反应新的制程
验收CA的有效性，而不仅是执行这个CA
总是用过去时态（将来时态和推测性时间不适用）
需要的数据和稽核量

## Slide 12
Any question!
任何疑问？

## Slide 13: 8D的结构
8D
D0：准备
D1：成立改善小组
D2：问题描述
D3：暂时围堵行动
D4：根本原因
D5：制订永久对策
D6：实施/确认
D7：防止再发生
D8：结案并祝贺

## Slide 14: 8D的结构
8D

## Slide 15: 8D方法
8D：所谓8D方法(eight disciplines),又称团队导向问题解决步骤,是福特公司处理问题的一种方法,亦适用于制程能力指数低于其应有值时有关问题的解决

## Slide 16: 什麽是8D
此方式是团队运作导向以事实为基础,避免个人主见的介入,使问题的解决能更具条理。
此方式宜由公司各部门人员的共同投入，求得创造性及永久性的解决方案。
此方式可适用于任何问题,而且能促进相关目标的各部门间有效的沟通。

## Slide 17: 8D 精神
面对问题不可以各自为
政、自我本位主义，否
则将无法有效解决问题。
面对问题应群策群力，
互相帮助、相互提拔、
如此才能彻底解决问题。

## Slide 18: 何谓8D
此方式须通过“8D 报告”。
所谓“八个步骤”,其每个步骤意义及其流程请参阅附图.该图虽已列出解决问题的各个步骤，但各个步骤的先后顺序可视问题的困难度及复杂程度而异,不必拘泥于图示顺序.且问题解决经过应有书面记录.
如：某一问题发生及团队组成时,可能制造人员已经先行采取临时对策,惟其永久解决方案,则可能尚需小组人员的共同参与,经多方研讨后才能产生。

## Slide 19
了解问题
1、成立小组
2.清楚
描述问题
3.执行和确认
临时措施
识别可能原因
选择最有可能
的原因
最有可能的原因
是否是根本原因
识别可能的
解决方案
5、确定及
验证纠正措施
6、执行永久
纠正措施
7、避免再发生
8、恭贺小组

## Slide 20
1D （Use Team Approach ）—— 成立小组
小组成员具备工艺/产品的知识,有配给的时间并授予了权限,同时应具有所要求的能解决问题和实施纠正措施的技术素质。小组必须有一个指导和小组长。

## Slide 21
2D （Describe The Problem ）——问题描述
为了容易找到问题症结所在防止问题再发生，应使用合理的思考及统计工具来详细地描述问题：发生了什么问题？发生地点？发生时间？问题的大小和广度？从这几方面收集关键资料。

## Slide 22
收集和组织所有有关数据以说明问题
问题说明是所描述问题的特别有用的数据的总结
审核现有数据，识别问题、确定范围
细分问题，将复杂问题细分为单个问题
问题定义，找到和顾客所确认问题一致的说明，“什么东西出了什么问题”，而原因又未知
风险等级
2D （Describe The Problem ）—
问题描述关键要点:

## Slide 23: 描述问题的方法 ---5W2H
何人 ：识别哪一个客户在抱怨
何事 ：适当、精确地识别问题
何时 ：从什幺时候问题开始发生
何地 ：什幺地方发生问题
为何 ：识别已知的解释
如何 ：在什幺模式或状态下发生这问题
多少 ：量化问题的程度

## Slide 24
3D （Immediate Corrective Actions ）—— 紧急对策 (临时对策)
为使外部或内部的客户都不受到该问题的影响，制定并执行临时性的围堵措施，直到已采取了永久性的改进。要确保围堵行动可收到预期的效果。

## Slide 25
3D （Immediate Corrective Actions ）—— 紧急对策关键要点
评价紧急响应措施
找出和选择最佳“临时抑制措施”
决策
实施，并作好记录
验证（DOE、PPM分析、控制图等）

## Slide 26
4D （Seek The Root Cause）—— 根本原因
就问题的描述和收集到的资料进行比较分析，分析有何差异和改变，识别可能的原因，测验每一个原因，以找出最可能的原因，予以证实。

## Slide 27
4D （Seek The Root Cause）—— 根本原因关键要点
评估可能原因列表中的每一个原因
原因可否使问题排除
验证
控制计划
连续运用 5WHY的方法

## Slide 28
问题的 果
MATERIAL(因 1)
因 2
ENVIRON-
MENT(因 1)
因 2
MAN(因 1)
MACHINE(因 1)
METHOD(因 1)
因 2
因 2
因 2
因 2
因 3
因 3
因 3
因 4

## Slide 29
5D （Permanent Corrective Actions ）—— 永久改改善措施
针对已确认的根本原因制订永久性的纠正措施，要确认该措施的执行不会造成其它任何不良影响。

## Slide 30
5D （Permanent Corrective Actions ）—— 永久改善措施关键要点
措施的日期要明确
措施要覆盖所有过程的根本原因
措施要覆盖所有系统的根本原因
措施要充分考虑问题的时间
措施要充分考虑条件
措施要充分考虑了对立性的要求
措施要充分考虑问题的大小

## Slide 31
6D （Verification Of Effectiveness ）——效果确认
执行永久性的纠正措施，并监视其长期效果
1）用量化指标来确认对策落实效果
2）紧急对策不能停，直到永久改善措施被确认生效

## Slide 32: 效果确认需比较改善前后
方法有:
  1. 推移图
  2. 柏拉图
  3. 管制图
以统计方法验証效果的显著与不显著

## Slide 33
7D （Preventive Actions ）——预防措施 /横向展开
修正必要的系统，包括方针、运作方式、 程序，以避免此问题及类似问题的再次发生。必要时，要提出针对体系本身改善的建议。
同时,针对问题点,对相关问题,产品进行横向展开,对问题进行预防.

## Slide 34
8D （ Congratulate Your Team, Case Close ）
——祝贺结案
承认小组的集体努力，对小组工作进行总结并祝贺。
有选择的保留重要文档
流览小组工作，将心得形成文件
了解小组对解决问题的集体力量，及对解决问题作出的贡献

## Slide 35
问题提出
成立小组
问题描述
制订、执行围堵措施
寻找根本原因
祝贺结案，肯定小组贡献
制订永久纠正措施
验证永久纠正措施
预防再发生

## Slide 36
Any question!
任何疑问？

## Slide 37
案例1：
S公司为顾客制造零件A；根据顾客的工程规范，零件A上必须镀银，否则顾客的产品无法完成规定功能。有一天，他们收到顾客工厂发来的问题点如下：
因为没有镀银造成产品缺陷，整批拒收。

## Slide 38
D1：组成了一个小组来解决问题
成员名单如下：
福源小山-----质量课主管（本次小组组长）
李俊明---电镀课主管
杨星----电镀课课长
刘炎---设备课课长
郑培凤霞--- QC课课长
胡明----QA课课长

## Slide 39
D2、在接到顾客抱怨后，
马上展开调查，确认问题如下：
在对样品进行检验后，结论与顾客一致：基于如下：
1.确认样品
所有样品经过小组成员之确认。总共有7F（FRAME）的样品，有4F的完全没有电镀，有3F只电镀上了部分。
所以我们认定缺陷产品是由于当零件通过电镀槽时没有电镀上。
2.我们检查了工作记录验证了12月6日的工作记录。发现了下列问题点：
1)在12月6日0点，电镀线镀银电路之电路接触器断开停止，在问题解决后，生产线继续运行。
2) 在断开的电路接触器被发现前，电镀槽因为没有通电所以零件没有电镀上。
3.检查生产日报
在12月6日0点，S公司生产了7卷（61128片），但没有任何没有有关没有电镀产品的记录。

## Slide 40
1． 所有库存之H00651A50产品在收到顾客8D要进行了检查，结果如下：
2． 我们对操作者进行培训和教育，以让其知道最重要的事情：
遵守工作程序和指导书以保持顾客产品质量。使其意识到他们在产品质量保证中的重要职责。我们强调，任何由于不小心引起的错误是不允许的并且不能重复发生，因为那样将会给顾客带来不必要的损失。因此我们把给顾客造成损失的错误展示以教育员工。
批次号
库存数量
检查数量
状态
缺陷数量
MT001206
19308片
19308片
OK
0
MT001208
14274片
14274片
OK
0
总计
33582片
33582片
OK
0
D3、临时纠正措施如下

## Slide 41
D4、通过失效树（FTA）的
方法确定根本原因
顾客零件没有电镀的抱怨
没有电镀
生产线停止
电路断开
电线接口松动
没有检验
操作者不按程序及作业指导书实施
操作者培训不足
主管对问题没有评审
没有安装
防错系统
根本原因1
根本原因2

## Slide 42
D4、通过失效树（FTA）的
方法确定根本原因
2.第一个根本原因是电线和电路接触器之间的连接点松动。
2.1 电镀的机制请见图-1
1) 喷银器和后板紧紧压住L/F以使银能被镀在正确的位置。
2) 电路接触器被关闭，开始工作。
3) 银液被从银槽泵到喷银器。
4) 整流器打开，银镀到L/F上。
2.2.由于电镀的电路因为连接点松动而断开，导致镀银没有实施。

## Slide 43
D4、通过失效树（FTA）的
方法确定根本原因
2.3.镀银的整流器由电压控制，当电压低于规定参数时，生产线会自动停止， 操作者检查了生产线但没有发现停止的原因，他重新启动了生产线，生产线又重新启动因为那时电压是正常的。一段时间后，生产线又因为不正常的电压停止，在没有发现问题的情况下，生产线又重新启动，这种情况反复4次知道连接点的问题被发现, 这就是39片缺陷的原因。
3 第二个根本原因是没有安装当缺陷发生时能自动停止生产线的防错系统
4 第三个根本原因是S公司的检查系统需要改进。晚班没有主管对质量问题负责。

## Slide 44
1、为防止连接点再松动，将与电路连接器相连的电线由4 mm 2改为6 mm.2，由刘炎在12月15日前完成。2、 电镀线将改进如下：
2、开发一个防错的转子，当生产线停止后，如果产品没有被镀上银，转子不会自动转动，直至缺陷产品被取出。由设备课在12月底完成。
3、 改进检查系统：
1） 晚班负责质量问题的主管被指定。
2） 如果有停线问题，应该马上通知QC以确认缺陷
3）每个人根据要求检查他自己的工作
D5、确定永久性纠正措施

## Slide 45
D6、验证纠正措施
1． 换完电线后，至今尚没有发现连接点松动的迹象。
2． 断开电流接触器的电路进行试验，一旦电压不正常，转子将自动停止工作，直至没电镀的产品从线上取下。
以上工作，小组共同进行了验证，并提请顾客事先的批准。

## Slide 46
D7、防止再发生的措施
电镀工作指导书被修改增加了如下内容：
1）当生产线不正常停止时，操作者不仅要挑选出缺陷产品，而且要在工作记录记下数量及当班QC的名字。
2）在电镀线在每天早上启动前，电流接触器的连接点和电线必须检查。以上，由杨星在12月15日完成。
开发一个包括每天需检查事项的检查清单，例如生产线停止，不管缺陷产品是否被挑选，制造部和QA需进行审核。
依次类推，如果有类似问题，该小组负责纠正并采取适当的预防措施。

## Slide 47
D8、祝贺结案
客户未在投诉过此现象。

## Slide 48
The end!
Thanks！