## Slide 3
01 合理化改善概述
02 怎样发现改善目标
03 改善六大步骤

## Slide 4
合理化改善是指针对工作中影响生产、品质、效率、成本、安全等的问题，提出可行的改善建议，并主动积极进行改善活动，以改变作业环境、减轻劳动强度、提高生产效率、提升产品品质、降低制造成本，提升企业的竞争力。
合理化建议，丰田公司称之为创意功夫提案，亦即是丰田生产方式的核心——改善。
第一节 合理化改善的概念
工作=作业+改善（v=v0+at）
作业：每天重复的事情
改善：创造性的事情

## Slide 5
第二节 合理化改善提案的目的
对公司而言
对个人而言
可以增强员工的问题意识，开发每个人的思维潜力。
可以创造更容易工作的职场环境。
能够增强员工间的相互交流，密切人际关系。
提高生产效率、降低成本，为公司创造更多的利润。
能使自己的工作变得更轻松、更安全、更高效。
能够得到更多提升并展现自己才能的机会。
能从公司获得奖金和荣誉。
改善的目标就是要使工作更轻松、成本更低、速度更快、方法更正确、环境更安全、使顾客（后工序）更满意。

## Slide 6
合理化改善具有以下方面的作用：
培养员工的问题意识和改善意识。
改善员工的精神面貌，创建积极进取、文明健康的企业文化。
提升员工发现问题和解决问题的能力，提高技能水平。
改善员工的工作环境，促进员工满意。
改善生产制造条件，提高生产效率。
引导员工从细微处着眼消除各种浪费、损耗、降低成本，提高效率。
第三节 什么合理化改善的作用

## Slide 7
第四节 合理化改善应遵循的原则
合理化改善应遵循三自原则：“自查、自立、自改。”
自查
自立
对自己的或者所在团队的工作中的不足进行调查分析，找出可加以改善的问题点。
针对问题点，自己提出改善建议及有效可行的改善方案。
自改
根据自己提出的改善方案，亲自去进行工作改进或自己协助专业人员进行改善。

## Slide 8
01 合理化改善概述
02 怎样发现改善目标
03 改善六大步骤

## Slide 9
第一节 “七大浪费”
如增设机械设备、材料随便乱用、作业员多余、利息增加、摆放区或仓库扩大。
  1、做太多的浪费（最坏的浪费）。
材料、作业、设备的等待、作业宽放、监视设备、加班最多。
  2、等待的浪费（最迟的浪费）。
拿取、摆置、搬运、反复的点数目后再重新排放。
  3、搬运的浪费（最长的浪费）。
通过对以下七大浪费的检查得出我们改善目标及方案：
有没有没有目的的作业？有没有不知所以然的作业？
  4、加工本身的浪费（最深的浪费）。

## Slide 10
第一节 “七大浪费”
  库存虽然是可以让人安心的良药，也会制造出许多不良。
  5、库存的浪费（最大的浪费）。
不必要的动作、无附加值的动作：善用动作要素细分法来消除无谓的浪费、多余、不合理。即使是熟练动作，一旦将其细化分解开后，一定会发现许多当初未注意到的改善灵感。
  6、动作的浪费（最多的浪费）。
  材料不合格、加工不够严谨、检验敷衍了事、索赔不甚积极，多余的作业、多余的材料、不良品堆积如山。
  7、制造、整修不良的浪费（品质不佳、过剩浪费）。

## Slide 11
企业阻碍设备“效率化”的八大损失
故障损失——机器的停止或能力的降低（包括生产停止或产量减少）、为恢复机器生产能力所做的更换零件和修理、修理时间在5－10分钟以上者。
制成中准备、调整损失——指正在生产的产品完成后到下一个产品的切换、调整，直到可生产出合格品为止的时间损失。
刀具损失——指因刀具的定期更换或因刀具的损伤而临时更换所引起的时间损失，以及更换前后所发生的物料损失（品质不良、工人整修等）。
暖机期间的损失——定期修理后开机时、长期停机后开机时、假日后开机时、午休后开机时。
1
第二节 “十六大损失”
通过对以下十六大损失的检查得出我们改善目标及方案：
短暂停机（空转）损失——暂时停止机能所引发的损失、简单的处置（例如取走异常的工件于机器重设定）即可恢复机能的损失、不包括更换零件、修理损失、恢复正常所需时间在二——三秒以上，五分钟以下者。
速度降低损失——速度降低损失是指设备因速度慢下来所产生的损失。
品质不良、人工整修损失——指因品质不良、人工整修所发生的物量损失（报废品），以及因人工整修所造成的时间损失.
SD（SHUTDOWN）损失—— SD损失是实施设备的计划保养时，设备停止所发生的时间损失，以及再开机后暖机期间所发生的物量损失。

## Slide 12
管理损失——管理损失是指等待材料、等待指示、等待故障修理等管理上发生的人员闲置的损失。
动作损失——动作损失是指违反动作经济四原则所发生的损失，不够熟练发生的损失以及因机器、物料配置不佳发生的损失。
五大损失
编成损失——编成损失是指多制程等待、多台机器生产等待所发生的人员闲置损失，或是在输送带作业时的生产线平衡损失。
自动化替换损失——自动化替换损失是指实施自动化可以达成省人化的目标，同时也发生人员的损失。
测定调整损失——测定调整损失是指为了防止不良品的发生、流出，而频繁的实施测定调整所发生的工时损失。
第二节 “十六大损失”
企业阻碍“人效率化”的5大损失
2

## Slide 13
成品率损失
能源损失
模具治工具损失
成品率损失是指素材重量与产品重量之差，或者总投入素材重量与产品重量之差，因而产生的物量损失。
指电力、燃料、蒸汽、压缩空气、水（包括废水处理）等的能源损失。
指在制作、修补制造产品所必须的模具、治工具时，所发生的金钱损失。
第二节 “十六大损失”
企业阻碍“原料效率化”的3大损失
3

## Slide 14
运用最少的劳力来提升最大的效果的经济性动作。
原则一
减少动作项目
原则二
动作可同时进行
原则三
缩短工作间的距离
原则四
使动作更轻松
￭减少拿取、放置的动作。将装配、拆卸等动作简化。
将寻找、挑选、思考、换取等动作消除。
￭消除单手持物、等待的动作。消除为均衡起见的等
待、班内的等待。消除因机械缘故的等待、监视等
无作业状态的动作。
￭缩短手腕需移动的距离、消除身体的动作（如扭曲
肩膀）、缩短步行距离、消除腰部扭曲的动作、减
少时站时蹲的动作。
￭消除重物作业、消除弯腰作业、消除必需特别集中
注意力的作业。
第三节 动作经济四原则

## Slide 15
第四节 培养敏锐的鉴别力-Q C D S M
其一
其二
其三
品质——(1)不良是否减少(2)整修是否减少(3)报废是否减少(4)抱怨是否减少(5)差异有无变大(6)错误有无发生(7)异常有无发生
交期——(1)生产量是否按计划完成( 2)是否遵守交期(3)是否有过剩库存的情形 (4)故障是否提升(5)作业速度是否提升( 6)工时是否缩短 (7)作业是否简化
成本——(1)经费有无节省(2)效率有无提升(3)工时是否减少(4)有无浪费资材(5)单位成本是否下降(6)生产率是否提升(7)是否不作无效工作
其四
其五
安全——(1)灾害是否减少(2)疲劳度是否减少(3)整理整顿是否良好(4)安全护具是否穿戴(5)危险物品处理是否良好(6)危险区域是否明确
士气——(1)人际关系是否良好(2)干劲有否提升(3)品管圈是否活跃(4)提案改善是否活泼(5)出勤率是否提升
QCDSM分解开来就是提升质量（Quality）,降低成本（Costing）,确保交期(Deadline)，确保安全(Safety)，提高士气(Morale)五点。

## Slide 16
第四节 培养敏锐的鉴别力- 4M (man machine material method)
4M法指Man（人），Machine（机器），Material（物），Method（方法），简称人、机、事、物方法，告诉我们工作中充分考虑人、机、事、物四个方面因素。
人员
机器
材料
(1)是否遵守标准作业
(2)作业效率是否良好
(3)是否具有问题意识
(4)是否具有责任感
(5)是否具有技术能力
(6)是否具有经验
(7)配置是否良好
(8)是否具有向上的意愿
(9)人际关系是否良好
(10)健康状态是否良好
(1)是否符合生产能力的需求
(2)是否符合制程能力的需求
(3)加油是否合适
(4)点检是否充分
(5)是否有故障停止情形
(6)是否有异常的设备
(7)是否有精度不足情形
(8)配置是否良好
(9)数量是否有不足现象
(10)整理整顿是否良好
(1)是否有数量错误情形
(2)是否有等级不良情形
(3)是否有其它材料混入情形
(4)是否有品牌错误情形
(5)库存量是否适切
(6)是否有浪费情形
(7)搬运处理是否良好
(8)在制品是否有被放置的情形
(9)配置是否良好
(10)品质水准是否良好
方法
(1)标准作业内容是否良好
(2)作业标准书是否有修订
(3)是否为安全的作业方法
(4)是否能制造出好产品的方法
(5)是否为高效率的作业方法
(6)顺序是否良好
(7)准备调整是否良好
(8)温度湿度是否良好
(9)照明通风是否良好
(10)前后工程联系是否良好

## Slide 17
HR
七大通病
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
人员
技能
时间
设备
工具
材料
场所
方法
产量
库存
探讨以上是否有浪费多,是否有多余或欠缺,是否不合理多
第四节 培养敏锐的鉴别力- 现场3多

## Slide 18
第五节 E.C.R.S.I 与5W2H
3
4
5
2
1
E(Eliminate)——排除
根据目的，并彻底思考其原因与理由，便能容易的找出能否被排除的可能性。
C(Combine)——合并
由何时、由谁、做什么等问题，可得到将几种要素合并起来的构想，这样一来便能消除两个要素之间的搬运和停顿。合并各项事物要比以前的“协调”来得容易。
R(Rearrange)——交换
由何时、由谁、做什么等问题，可多加思考重新编排或交换等变动，这样一来可引发更多更新的排除与合併的可能性。
S(Simplify)——简化
在充分考虑过排除、合并、交换后，剩下的问题就是简化了。目的是要减轻劳力负担，可采用动作经济原则。
I(Investment)——投资
由现状的人、物、设备等投资上的问题，可对该相对于投资金额所产生的商品价值进行判断，最大的目的就是要做出更便宜具有价值的商品。
何为E.C.R.S.I

## Slide 19
如何使用E.C.R.S.I方法
第五节 E.C.R.S.I 与5W2H

## Slide 20
第五节 E.C.R.S.I 与5W2H
5W2H与E.C.R.S.I关系

## Slide 21
第五节 案例-要改善的检查清单
检查清单的种类 | 对 象
①对4M的检查清单 | -作业者（Main） -机器（Machine） -材料（Material） -方法（Method）
②对生产合理化三要素的检查清单 | -品质（Quality） -交货（Delivery） -成本（Cost）
③对作业动作的检查清单 | -手和脚 - 身体 - 疲劳 - 安全 - 操作
④对作业者环境的检查清单 | -布置 - 环境 - 照明 - 整理 - 搬运
⑤各部门改善业务的检查清单 | -产品的设计质量 -原资财的设计品质 -原资财的品质，价格 –原材料使用法 -人-机械装备-库存-制造-检查-搬运 -修理费用-办公费-电力，动力

## Slide 22
第五节 案例-要改善的检查清单-对4M的检查清单
对 象 | 检查项目
作业者（Man） | -有无使人容易疲劳，危险之处？ -作业者的工作知识是否充分？ -能否减少作业者人数？ -温度，照明是否合适？ -加工品，工具是否在互相干涉的范围内？ -是否有效地发挥作业者的技能？ -作业者的自主性是否发挥出来？ -作业分配量是否均匀？
机器（Machine） | -能否使两个以上的工具结合起来？ -切削工具的使用是否适合于作业？ -工具类是否备齐？ -是否处于最佳运行状态？ -是否正确使用？ -是否有效地运用机器的能力？ -是否被有效地利用自动移送，加热时间等？ -机器的高度有无不合理之处？
对 象 | 检查项目
材料（Material） | -能否使用容易购买且物美价廉的材料？ -能否减少不良品和废品？ -切割尺寸是否非常恰当？ -材料堆放处是否整顿好？ -是否遵守有关材料的标准？ -是否做好半成品的管理？ -是否做好材料的区分？ -能否使搬运材料的方法更合理化？
方法（Method） | -能否采用更方便的作业姿式和方法？ -能否使手工作业发展成工具化，机械化？ -能否将作业方法改成女人也能干的作业？ -有无缩减工时的方法？ -能否使用其它机器？ -能否一人操作2，3台或者更多的机器？ -能否简化现在的作业？

## Slide 23
对 象 | 检查项目
品质（Quality） | -什么产品，什么工程多发生不良？ -能否保证产品的性能，耐久性？ -是否存在要求以上的精密度？ -是否确定检查标准？ -是否施行对职员的品质PR？ -检查标准是否合理？ -是否灵活使用管理，统计图表等进行管理改善？
交货期（Delivery） | -延迟交货期的最大原因是什么？ -工程怎样进行重编，才能缩短生产周期？ -减少半成品的诀窍？ -订单同生产能力是否平衡？ -是否正确地布置材料，入库？ -外协厂家管理上的困难是什么？ -能否实行现标准品的大量生产化？ -能否进一步缩短交货期？ -是否建立材料，生产，加工，出库的综合性计划？
成本（Cost） | -是否节约机器，材料，电力等？ -是否建立管理及提高生产效率的对策？ -是否提高人和机器的运转效率？ -能否提高效率及品质，降低成本？ -报价单同实际成本是否合理？ -购买计划或布置的样式，单价的决定是否良好（正确）？ -是否制定提高职员成本意识的对策？ -有无更廉价的购买处，更廉价的制造地？ -作业方法的改善及机械化等能否节约劳动成本？
第五节 案例-要改善的检查清单-对生产合理化三要素的检查清单

## Slide 24
对 象 | 检查项目
手和脚 | -能否同时使用两手进行作业？ -手的速度是否合适？ -手脚的位置能否交换？ -能否有效地利用脚的动作? -能否使用虎钳，专用工具？ -双手使用方向是否对称？ -能否使手工业工具化，机械化？ -能否使身躯动作变为手臂动作，手臂动作变为手的动作，手的动作变为手指的动作？
身体 | -是否用不自然的姿势进行作业？ -身体活动是否过分无理？ -工作服是否合身？ -能否消除噪音？ -能否利用体重？ -温度、通风，照明等是否恰当？ -腰的弯曲是否过多？
第五节 案例-要改善的检查清单-对作业动作的检查清单
对 象 | 检查项目
疲劳 | -能否尽量用舒服的姿势工作？ -工具能否代替手作业？ -能否将站立作业变更为坐式作业？ -有无过激的作业？ -能否缩减体力作业？ -能否缩减精神性疲劳？ -是否急剧的改变运动方向？
安全 | -方向盘或手柄的方向能否一定？ -作业区的安全是否得到保护？ -照度维持在什么程度？ -是否附带安全罩类？ -是否实施安全教育？ -注油，清扫是否一丝不苟的实行？ -是否使用不恰当的工具？ -是否不正确地使用设备，夹具？
动作 | -能否减少找，挑选的动作？ -使用的设备是否在适当范围内？ -能否使动作的方向和作业的方向一致？ -能否减少动作量？ -能否利用更短距离的动作？ -动作能否循环实现？ -能否组合两种以上的动作？ -移动等待时间能否另外有效地使用？

## Slide 25
对 象 | 检 查 项 目
配备 | -设备的布置，通路宽度是否适当？ -部品仓库的位置是否非常合适？ -放置材料，工具方法如何？ -是否存在不必要使用场所？ -能否立体角度使用？ -能否有效地使用工厂的每一区域？ -搬运设施，是否有效地利用？
环境 | -是否设置了防音装置？ -工作机器是否发出异常声音？ -是否发出不必要的声音？ -能否研究耳塞？ -是否考虑了温度，湿度？ -是否研究出适应环境的工作服？ -能否利用自然的风热？
第五节 案例-要改善的检查清单-对作业环境的检查清单
对 象 | 检 查 项 目
照明 | -是否使用局部照明？ -能否开天窗？ -能否利用镜的反射？ -工厂内整体的亮度是否恰当？ -能否只在必要时照亮？ -有无架线上危险之处？ -能否将照明利用在别的改善之处？
整理、整顿 | -是否整理好，随时可以使用？ -竖着使用的能否竖着整理？ -能否研究物品的堆放法？ -是否安排好存放场所？ -能否按用途分类，收讫？ -抽屉内的东西是否明确标出？ -能否使用旋转式滚筒车床？ -能否将使用率高的物件整理好放在容易拿的高度？
搬运 | -加工品是否散乱在地上？ -能否利用支架？ -搬运车是否空车移动？ -是否研究放置法？ -能否使用适合于产品形状的专用车？ -从材料到产品是否水平移动？ -是否在靠人力搬运？ -能否以用空气，重量？

## Slide 26
对 象 | 检 查 项 目
产品的设计品质 | -品质是否过高，过低？ -是否适当品质？ -可靠性是否适当？ -设计是否考虑了促进品质的因素？ -进行设计是否考虑工程承受能力？
原材料的设计品质 | -是否成为剩余品质？ -是否成为过低品质？ -是否成为要求适当的品质？ -原材料的使用有无代替性？ -是否为容易加工而设计？ -是否为容易装配而设计？ -是否为容易修理而设计？
原材料的品质价格 | -能否使用其它公司的原材料？ -能否使用市场上的当地原材料？ -能否出售标准品？ -原材料有无问题？ -是否应该从重视QC的公司购买原材料？
原材料的使用方法 | -是否使用昂贵的材料？ -是否使用不良原材料？ -原材料的使用比率如何？ -有无浪费原材料之处？
第五节 案例-要改善的检查清单-各部门业务改善的检查清单
对 象 | 检 查 项 目
人 | -合适的人才是否被配在合适的场所工作？ -有无待命时间？ -是否在做不必要的作业？ -能否提高技能？ -能否增加实际作业时间？ -是否做不必要的工作？ -能否取消加班加点？ -实际工作人数为多少？ -手工作业能否机械化？ -能否缩减人员数？ -能否机动灵活安排？
机器设备 | -制造能力是否合适？ -工序能力是否合适？ -运转（使用）率如何？ -故障率如何？ -机器的停止状态如何？ -能否提高制造及工艺能力？
库 存 | -原材料的库存量是否合适？ -能否消除产品的库存量？ -能否减少原材料的库存？ -有无原材料品质的下降？ -有无丢失原材料？ -有无原材料的破损？
对 象 | 检 查 项 目
原材料的使用方法 | -是否使用昂贵的材料？ -是否使用不良原材料？ -原材料的使用比率如何？ -有无浪费原材料之处？
制 造 | -能否增加一次性购入量，处理量？ -有无设计变更？ -制造计划是否合理？ -有无改变制造设计？ -准备时间如何？ -是否随制造方法降低单位消耗定额？ -是否随制造减缩不良率？ -能否使减少制造的散布，估量为满足规格？
电力，动力 | -有无电力，水的浪费？ -蒸汽，压缩空气有无泄露处？ -是否不必要地使用电力、水、蒸汽，燃料，压缩空气？ -设备，机器有无不必要的空转？ -电力是否过负荷？ -能否有效地利用不必要的热量？

## Slide 27
对 象 | 检 查 项 目
检 查 | -检查资料是否反馈到制造部门应用？ -能否废除或简略工序检查？ -能否废除或简略出厂检查？ -能否使检查自动化？ -能否改善检查设备，装备？ -全数检查能否变为抽样检查？ --能否改善选取试料的方法？ -检查项目是否恰当？ -能否减少检查项目？ -检查作业是否标准化？ -是否准备好标准样品？ -能否缩短检查时间？
搬 运 | -能否缩短搬运距离，时间？ -能否减少搬运费用？ -能否减少出，入库费用？
第五节 案例-要改善的检查清单-各部门业务改善的检查清单
对 象 | 检 查 项 目
修理费用 | -能否减少修理费用？ -能否提高修理比率？ -是否将寿命已到的设备，再修理使用？
办公费 | -能否缩减办公人员？ -能否取消或减少办公？ -有无办公用品的浪费？ -能否缩减电话费？ -能否有效地利用电脑？ -复印有无不必要的浪费？

## Slide 28
5Why
5Y-2W-2H
鱼骨图
A3报告
第五节 案例-要改善的检查清单-寻找真因的相关案例

## Slide 29
03 改善六大步骤
01 合理化改善概述
02 怎样发现改善目标

## Slide 30
section
1
01
02
03
04
section
2
section
3
section
4
发掘可改善点
现状调查分析
改善思路整理
拟定改善方案
section
5
方案实施
section
6
效果确认
05
06

## Slide 31
section
1
发掘可改善点
请充分使用第二章介绍方法发现改善点。只要我们每个人都提起精神、用心工作，任何可改善点都无所循形！
请关注：
工作方面有无浪费、不合理存在？
KPI是否达成了？
QCD方面有无问题或隐患？
工具操作有无不便？
…………
身边的异常及不合理现象。

## Slide 32
section
2
现状调查分析
改善必须从调查开始
一旦发现可改善点，就必须立即对现状进行调查，收集相关资料进行分析，以做到:
1、了解改善的重要程度；
2、掌握改善的关键因素
3、制定改善的目标；

## Slide 33
section
3
改善思路整理
排除法：不做不必要的工作，会带来很大的改善效果。——如：将板卡类包装搬到2楼单板加工处，可省去不增值的搬运工作，既提升效率又防止混板。
逆向法：采取与现在的做法完全不同的方式去做。——如：将磅秤陷入洞中与地面平齐，可省时又省力。
对比法：对比固定和变化部分，只处理变化的部分。——如：将橡皮章的姓名固定、日期做成可调整的，可有效解决公章的时间问题。
替换法：使用其它物品或方式来代替。——如：使用电批代替手工打螺丝，即可提高效率，又可确保质量。
依据已知的可改善点，从各方面寻找所有可行的改善方法

## Slide 34
section
4
拟定改善方案
责任人：谁做？需要哪个部门支援？谁负责验收？
方法：列出详细的改善方法及验证方法。
时限性：什么时候开始做？什么时候必须完成？
量化目标：改善的目标值是多少？
将已确定的改善方法，做成详细的改善方案。方案必须包括以下内容：

## Slide 35
section
方案实施
section
5
依据既定的改善方案，组织相关部门开始执行。实施要点如下：
获得上司的认可及支持；
知会相关部门，获得支援；
明确职责；
掌握实施进度及实施过程中的新的问题点；
控制实施成本；
接收各方建议。

## Slide 36
section
效果确认
section
6
方案实施后，如果放手不管，就失去了改善的真正意义，因为改善是朝着目标持续进行的，所以实施后的追踪以及让效果维持并从中寻找新的改善点，这才是实施者责无旁贷的工作！
多产的建议
a. 多看、多听、多想、然后做做看 。
b. 养成观察习惯，边观察边思考。
c. 有良好的构想时，马上把它记下来。
d. 好的构想经过研究，便是一个好的建议。
e. 从身边做起，对自己份内的工作再检讨检讨。
f. 时刻报着“没有最好，只有更好”的念头。