## Slide 1: 第4章
基础数据----企业运营的关键

## Slide 2: 基础数据
数据对于ERP系统非常重要
  “进去的是垃圾，出来的也是垃圾”
基础数据
  物料主文件
  物料清单
  工作中心
  工艺路线
  提前期
  库存记录

## Slide 3: 物料主文件
标识和描述用于生产过程中的每项物料的属性和信息：
  物料代码和描述
  与工程设计管理有关的信息
  与物料管理有关的信息
  与计划管理有关的信息
  与成本管理有关的信息

## Slide 4: 物料主文件
物料代码和描述
  物料代码
      每项物料均应有唯一的代码
      简明，不要太长
      无含义，只是标识符，不是描述符
    物料描述

## Slide 5: 物料主文件
与工程设计管理有关的信息
  图号
  重量
  体积
  生效日期
  失效日期

## Slide 6: 物料主文件
与物料管理有关的信息物料
  来源
  计量单位
  损耗率
  订货策略
  存货位置
  批号
  批量调整因子
  计划员代码
  采购员代码

## Slide 7: 物料主文件
与计划有关的信息
    提前期（排队、准备、加工、等待、传送）
    计划时界
    需求时界
    预测代码
    独立需求或相关需求（计划策略）

## Slide 8: 物料主文件
与成本有关的信息
    帐号
    材料费，人工费，间接费，外协费
    累计成本
    计划价格

## Slide 9: 物料清单
物料清单的重要性：控制文件
物料清单的准确性：98%以上
物料清单不准确的后果：
    增加库存，浪费资源
    生产率低，成本增加
    交货期得不到保证
    部门协调困难

## Slide 10: 物料清单
子项类型
    普通物料
    工具
    参考资料
    副产品、联产品
    虚项

## Slide 11: 物料清单
物料清单中的数据项
    物料代码
    物料描述
    数量
    单位
    数量类型
    生效日期、失效日期
    残料率

## Slide 12: 单层 BOM
只显示直接组成父项物料的子项，只显示一层关系。
Notes:   In the single level bill of material, there are only the parent and its direct components.

## Slide 13
A
B
C
D
E
A的单层物料清单
假定每单位父项所用子项的数量都是1

## Slide 14: A的多层 BOM
A
B
C
D
E
F
G
H
J
L
I
K
假定每单位父项所用子项的数量都是1
Notes: 12
11
11
11
11
In a computer system, the multi-level bill of material will be displayed in an indent form.

## Slide 15: A的缩排式物料清单
物料代码 | 物料描述（略） | 每单位父项所用数量 | 层次
A |  | 1 | 0
B |  | 1 | 1
C |  | 1 | 1
F |  | 1 | 2
G |  | 1 | 2
H |  | 1 | 2
I |  | 1 | 3
J |  | 1 | 3
K |  | 1 | 3
L |  | 1 | 3
D |  | 1 | 1
E |  | 1 | 1

## Slide 16: 工作中心
工作中心是生产资源的描述，是能力计划的基础
包括设备和人
不属于固定资产或设备管理的范畴。

## Slide 17: 工作中心的内容
编码、名称、所属部门
关于生产能力的数据
用于计算成本的数据

## Slide 18: 工作中心的内容
关于生产能力的数据
  每班可用人数
  每班可用机器数
  每班工时数
  每天班次
  利用率
  效率
  平均排队时间等

## Slide 19: 工作中心额定能力
工作中心额定能力=
每日班次*每班工时*效率*利用率
其中
  利用率=实际投入工时数/计划工时数
  效率=完成定额工时数/实际投入工时数

## Slide 20: 工作中心的内容
用于计算成本的数据
  单位时间费率----工时及机时费率，间接费率等

## Slide 21: 工作中心的作用
作为平衡任务负荷与生产能力的基本单元
作为车间作业分配任务和编排详细生产进度的基本单元
作为计算加工成本的基本单元

## Slide 22: 工作中心的定义和调整
确保工作中心的划分与企业管理所需的控制程度和计划能力相适应
瓶颈工作中心要单独标识

## Slide 23: 工艺路线
说明各项目制造的加工顺序和标准工时定额
是计划文件
不是工艺文件，不说明加工的技术和操作要求

## Slide 24: 工艺路线
例：物料代码：80002，名称：定位栓
工序 部门 工作中心 描述 准备时间 每件加工时间
10 08 1322 下料 0.5 0.01
20 32 1600 粗车 1.5 0.03
32 32 1204 抛光 3.3 0.048
40 11 检测

## Slide 25: 工艺路线
作用:
  计算加工件的提前期
    为MRP需求展开提供依据
    销售部门可据以洽谈交货期
  计算工作中心负荷
  加工成本（工时）
  跟踪WIP

## Slide 26: 工艺路线
工艺路线的准确度：98%

## Slide 27: 工艺路线
工艺路线的维护：
  由工程设计部门建立和维护，由生产部门使用
  工艺路线的变更，由两个部门协商进行。

## Slide 28: 提前期
完成一个过程（或 一系列操作）所需要的时间。
生产提前期：
  排队时间
  准备时间
  加工时间
  等待时间
  传送时间
Notes: In these components of lead time, only the run time is effective time, and we should try hard to shorten all other components of lead time.

## Slide 29: 库存记录
现有库存余额
安全库存量
未来各时区的计划接收量
已分配量
库存记录的准确度要求达到95%以上